AERONEF TELEPILOTE

MANUEL D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN

REFERENCE :      	REVISION :      	DATE :

ATTENTION : ce document est un canevas générique qui doit impérativement être adapté (i.e. complété et/ou corrigé) à l’aéronef et aux opérations prévues. Le texte en italique surligné fournit des explications de remplissage et doit être effacé dans la version finale.

CONSTRUCTEUR :

MODELE/TYPE :

TITULAIRE DE L’ATTESTATION DE CONCEPTION [DE TYPE] (*) :

(*) délivrée conformément au chapitre II de l’Annexe III à l’arrêté du 17 décembre 2015 relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans personne à bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités requises des personnes qui les utilisent (arrêté « Drones »).

DOSSIER TECHNIQUE REF.       REV.

Note importante : Ce document contient les informations minimales pour la mise en œuvre des dispositifs de sécurité requis par la règlementation. Il ne dispense pas de la fourniture au télépilote d’instructions plus détaillées sur la mise en œuvre de l’aéronef. En cas d’informations contradictoires avec d’autres documents d’utilisation, le présent document prévaut.

- LIMITES OPERATIONNELLES

L’aéronef peut être utilisé dans le cadre des scénarios suivants, dans les limites de masse indiquées :

|  | Scénario S1 | Scénario S2 | S3 non captif | S3 captif |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Masse maximale | kg | kg | kg | kg |

Rappels :

S1 : hors zone peuplée, de jour, en vue du télépilote, à moins de 200m du télépilote

S2 : hors zone peuplée, de jour, à moins de 1000 m du télépilote

S3 : en zone peuplée, de jour, en vue du télépilote, à moins de 100m du télépilote

Les aéronefs télépilotés doivent aussi être utilisés en conformité avec l’arrêté du 17 décembre 2015 relatif à l’utilisation de l’espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord (« arrêté Espace »).

Puissance maximale de la charge utile :       W [Supprimer cette ligne si l’alimentation de la charge utile est indépendante de celles des autres systèmes de l’aéronef ou que la charge utile est intégrée et non modifiable par l’opérateur]

Vitesse de vent limite autorisée :

Températures minimales et maximales d’utilisation :

Utilisation par temps de pluie :

- CONFIGURATION AUTORISEE

  - Matériel

Se reporter à l’autorisation de conception pour les exigences de configuration et d’équipements obligatoires.

En cas de doute sur la configuration approuvée, contacter le titulaire de l’autorisation de conception pour s’assurer de la conformité au dossier technique.

  - Paramétrage logiciel

Si, pour bénéficier de certaines fonctionnalités de sécurité décrites dans le dossier technique (ex : limites de vol, go home etc.) il est nécessaire de les activer dans un menu de configuration, indiquer ici le paramétrage correspondant.

- PREPARATION DU VOL

Note : Pour une utilisation en mode captif, voir Annexe 1. [supprimer cette note si pas de mode captif]

  - Détermination des limites du vol

Pour chaque vol doit être défini le volume d’évolution à l’intérieur duquel le télépilote doit veiller à maintenir l’aéronef à tout instant.

Ce volume « limite » (plafond et limites horizontales) est déterminé en tenant compte :

    - Des trajectoires prévues pour satisfaire l’objectif opérationnelle de la mission, avec une marge suffisante pour tenir compte d’imprécisions dans la tenue de trajectoire (précision de pilotage ou de navigation automatique, vent etc.) et du temps de réaction nécessaire au télépilote pour mettre en œuvre les procédures de sauvegarde décrites au § 4 ;

    - De l’environnement du lieu de la mission ;

    - Des contraintes règlementaires (espace aérien, proximité d’un aérodrome, limite de zone peuplée etc.) ;

    - Des obligations de protection vis-à-vis des tiers : autres usagers de l’espace aérien et tiers au sol. Voir en particulier le § 3.2.

  - Zone minimale d’exclusion des tiers au sol

La zone minimale d’exclusion aux tiers au sol doit être définie pour chaque vol afin de limiter les risques pour les tiers au sol en cas de crash de l’aéronef ou d’atterrissage d’urgence.

Cette zone doit assurer qu’à tout instant du vol est respectée la distance horizontale minimale par rapport aux tiers, applicable à l’aéronef et au scénario, telle que spécifiée aux paragraphes 3.7.2 à 3.7.8 de l’Annexe III à l’ « arrêté Drones » du 17 décembre 2015 (Voir aussi § 15.3 et Annexe 5 du Guide DSAC « Aéronefs circulant sans personne à bord : activités particulières»).

La nécessité d’une distance plus grande doit être évaluée en fonction des hauteurs et des vitesses de vol prévues, du vent etc. Au minimum, elle doit être suffisante pour couvrir le cas d’un crash suite à une perte totale d’alimentation électrique du contrôleur pour lequel la formule de portée balistique peut être utilisée :

avec g=9,81 m/S où H est la hauteur (en m) et V la vitesse horizontale (en m/s)

Notes :

- Si nécessaire, compléter ce § pour tenir compte d’autres cas de pannes jugés probables et pouvant conduire à des distances de crash supérieures.

- Pour les avions et les hélicoptères « classiques », la formule de portée balistique peut s’avérer inappropriée ; il faut tenir compte des caractéristiques propres à l’aéronef (finesse, mode spirale, capacité d’autorotation etc.) pour définir la distance appropriée.

  - Configuration des protections

- Limiteur d’altitude :

Le limiteur d’altitude doit être configuré avec une hauteur inférieure ou égale à la hauteur maximale de vol déterminée conformément au § 3.1 ci-dessus, en tenant compte si nécessaire du dénivelé du terrain dans la zone d’opération.

Modalités de configuration : [Indiquer comment doit être saisi le plafond. Ex : « La limite de hauteur doit être saisie dans l’Outil de configuration (rubrique XXX) »]

- Limites latérales (obligatoires pour le scénario S2) :

Les limites de la zone de vol doivent être configurées en fonction des limites déterminées conformément au § 3.1 ci-dessus.

Modalités de configuration : [Indiquer comment doivent être saisies les limites. Ex : « La distance limite doit être saisie dans l’Outil de configuration à la rubrique XXX »]

- Fonctions « Fail-Safe »

Sélection du mode : [Si paramétrable, indiquer comment doit être réglée la fonction fail-safe en cas deperte de la liaison de commande et contrôle. Ex : « Dans l’Outil de configuration, à la rubrique XXX, sélectionner ‘Go Home’» ou « … sélectionner ‘Posé à la verticale’ »]

Sélection du point de posé : [Si un point autre que le point d’initinialisaton du drone (voir plus bas rubrique « initialisation ») peut être défini, indiquer comment. Ex : « Dans l’Outil de configuration, à la rubrique XXX, sélectionner XXX »]

Hauteur de vol : [Si paramétrable, indiquer comment doit être définie la hauteur de vol pour le vol fail-safe automatique. Ex : « La hauteur de vol pour la fonction Go Home doit être saisie, en fonction des obstacles ou du dénivelé, dans l’Outil de configuration à la rubrique XXX »]

- Initialisation

Décrire ici la procédure d’initialisation permettant notamment de définir les références 0 pour l’altitude et les distances, ainsi que le point « Home » de retour, pour la mise en oeuvre des protections ci-dessus.

- Autres configurations ou étalonnages à réaliser avant le vol (personnaliser)

  - Inspection/contrôles

Indiquer ici, si applicable, les inspections, contrôles, ou tests à réaliser avant le vol afin de s’assurer du bon fonctionnement des fonctions de sécurité essentielles décrites dans le dossier technique :

- Bonne réception GPS

- Test coupure moteur

- Vérification du dispositif de déclenchement du parachute de sécurité, état, fixations etc.

- Vérification état mécanique (hélices, fixation moteurs, fixation charge utile, …)

- Vérification des batteries

- PROCEDURES D’URGENCE

Note : Pour une utilisation en mode captif, voir Annexe 1. [supprimer cette note si pas de mode captif]

Note importante : Les procédures ci-dessous ne décrivent pas de façon exhaustive les actions que doit prendre le télépilote en réponse à tous les types d’anomalies possibles. Elles supposent que le télépilote a préalablement tenté de retrouver une situation de vol normale et se limitent à décrire les mesures de sauvegarde ultimes lorsque : l’aéronef ne peut être maintenu dans les limites de vol prévues, ou en cas de vol hors vue, le télépilote ne dispose plus des informations suffisantes pour piloter l’aéronef ou s’assurer qu’il reste dans les limites de vol prévues.

  - Scénario S1

Si l’aéronef ne peut être maintenu dans les limites de vol prévues, le télépilote doit interrompre le vol par coupure des moteurs.

  - Scénario S2

Vol hors vue : si le télépilote ne dispose plus de l’information d’altitude ou de localisation de l’aéronef, ou en cas de doute sur la validité de ces informations, il doit interrompre la mission,  par activation d’un dispositif fail-safe, manuellement ou, si nécessaire, par coupure des moteurs.

Si l’aéronef ne peut être maintenu dans les limites de vol prévues, le télépilote doit interrompre le vol par coupure des moteurs.

  - Scénario S3

En cas de défaillance entraînant la chute de l’aéronef ou empêchant de le maintenir dans les limites de vol prévues, le télépilote doit immédiatement :

- Activer le [dispositif de limitation d’énergie (ex : parachute)] [supprimer cette ligne si un tel dispositif n’est pas installé]

- Couper les moteurs [supprimer cette ligne si le dispositif entraine automatiquement la coupure des moteurs]

Note : si nécessaire, inverser l’ordre des actions ci-dessus, notamment si la configuration du parachute et de son mécanisme d’éjection font que les moteurs en marche pourraient empêcher ou gêner le déploiement.

- ENTRETIEN

Traiter si possible séparément les parties suivantes :

- la voilure ou l’enveloppe ;

- la structure ;

- le(s) moteur(s), son (ses) hélice(s), ou le(s) rotor(s) ;

- le dispositif de commande et de contrôle.

L’entretien dépend essentiellement des conditions d’utilisation (environnement, type d’utilisation) et du stockage. Définir un entretien dans les conditions moyennes et prévenir l’utilisateur de la façon de prendre en compte les conditions aggravantes.

Prévoir :

- les divers conseils généraux concernant l’entretien ;

- les opérations périodiques simples. Il est recommandé de regrouper ces opérations à une échéance en termes d’heures de vol ou de périodes calendaires d’utilisation (la première atteinte) ;

- les opérations importantes qui nécessitent un contrôle approfondi pouvant nécessiter des démontages partiels ;

- une vérification après les premières heures de fonctionnement d’une machine neuve pour contrôler tous les réglages ;

- les vérifications nécessaires après déstockage, notamment lorsque l’aéronef télépiloté n’a pas été utilisé pendant la période hivernale.

Une présentation simple sous forme d’un tableau comportant les contrôles et l’échéance permet à l’exploitant de porter sa signature et la date du contrôle. Il est ajouté la mention des problèmes rencontrés, les solutions apportées et les pièces remplacées.

Préciser toutes les aides d’appréciation des usures et dégradations des composants (moyens, tolérances acceptables) afin d’aider l’exploitant à changer les pièces lorsque c’est requis.

Préciser à quel moment les pièces assurant une fonction de sécurité sont changées, indépendamment de leur usure réelle qui n’a donc pas à être évaluée.

Apporter toutes les informations, dessins ou écorchés nécessaires pour montrer le montage des différentes pièces normalement démontables. Ces dessins doivent mentionner si possible la référence des pièces et la quantité.

La conception de l’aéronef doit permettre un contrôle aisé des structures par démontage simple ou des trappes de visites. Si applicable, une zone de contrôle des toiles doit permettre d’évaluer les pertes de résistance dans le temps.

ANNEXE : utilisation en mode captif

- PREPARATION DU VOL

  - Détermination des limites du vol

Voir § 3.1 du manuel.

  - Distance de sécurité

La distance de sécurité minimale par rapport aux tiers au sol doit être au minimum égale à la longueur du câble de retenue augmentée de 5 mètre.

La longueur de câble à prendre en compte doit tenir compte, si nécessaire, de la capacité à empêcher le déroulement en cas d’échappée de l’aéronef (voir § A2).

Note : en cas d’utilisation strictement conforme aux règles applicables aux aéronefs non captifs (le dispositif de retenue étant alors une sécurité supplémentaire), il est possible de choisir, en ce qui concerne la distance de sécurité, entre les dispositions du § 3.2 ou celles du présent §.

  - Limiteur d’altitude

Voir § 3.3 du manuel.

  - Inspection/contrôles

Inspecter l’état du dispositif de retenue.

- PROCEDURES D’URGENCE

Procédure de blocage du câble en cas d’échappée de l’aéronef : [Indiquer ici la procédure à appliquer, par le télépilote ou un opérateur]